Стол компьютерный  СК5.

Сборка стола.

- К боковинам стола №7,9 (730*570мм) прикрутите металлические уголки саморезами 3,5*16.

- К деталям №7,9 и №14 (150*360) прикрутите саморезами 3,5*16 ответные части направляющих (350 мм).

- К деталям №7,9 и №8 (150*500) прибейте гвоздями пластмассовые опоры.

- Соедините детали №8,9 с цоколем №13 (225*100) и деталью №12 (225*500) с помощью евровинта.

- Детали №7,9 соединить ребром жесткости №10 (906*350) с помощью евровинта.

- К стойкам №5 (568*200) и №3 (650*300) прикрутите полку №6 (200*200). Стойки №2,3,5 соедините полкой №4 (912*300) евровинтом. К деталям №3,5,6 прибейте на гвозди ДВПО (228*596).

- К полученной надставке прикрепите столешницу №1 (950*650).

- В нижнюю часть столешницы вкрутите два штока эксцентриковой стяжки.

- Верхнюю часть стола соедините с нижней частью с помощью металлических уголков.

- Вставьте в деталь №14 втулки эксцентриковой стяжки и закрепите к столешнице. Соедините детали №9,14 и детали 15 (318*70) 2 шт. евровинтом.

- Ответные части направляющих (350 мм) прикрутите саморезами 3,5*16 к детали № 11 (546*350), полученную выкатную полку вставьте в стол.

- К боковинам ящика №16,17 (350*100) прикрепите переднюю и заднюю стойки ящика №18,19 (261*100), прибейте ДВПО (346*290), соблюдая равенство диагоналей ящика. К нижней части ящика прикрепите ответные части направляющих (350 мм), вставьте ящик в стол.

- К фасаду ящика №20 (146*346) прикрепите ручку, затем фасад прикрепите к передней части ящика №19.

Примечание: надставка может собираться, как на правую, так и на левую сторону, путем перемены мест стоек №2 и 3.

Пользуйтесь услугами профессионального сборщика!!!

Комплектация:

| Детали: Столешница №1 (950*650) 1 шт. Боковые стойки надставки №2,3 (650*300) 2 шт. Полка №4 (912*300) 1 шт. Стойка №5 (568*200) 1 шт. Полка №6 (200*200) 1 шт. Боковины стола №7,9 (730*570) 2шт. Боковина под системный блок №8 (150*500) 1 шт. Ребро жесткости №10 (906*350) 1 шт. Выкатная полка №11 (546*350) 1 шт. Полка под системный блок №12 (225*500) 1 шт. Цоколь № 13 (225*100) 1 шт. Боковина короба под ящик №14 (150*360) 1 шт. Планки короба под ящик №15 (318*70) 2 шт. Боковые стойки ящика №16,17 (350*100) 2 шт. Передняя и задняя стойки ящ. №18,19 (261*100) 2 шт. Фасад ящика №20 (146*346) 1 шт. ДВПО (228*596) 1 шт. ДВПО (346*290) 1 шт. | Фурнитура: Направляющие (350 мм) 2 компл. Уголок металлический 4шт. Ключ шестигранный 1шт. Гвозди 20гр. Заглушка евровинта 24шт. Евровинт 32шт. Опора пластмассовая 6шт. Ручка 1шт. Саморез (3,5*16) 32шт. Саморез (4*25) 4шт. Эксцентриковая стяжка 2шт. |
| --- | --- |

Гарантия 24 месяца. Срок службы 8 лет. Для ухода за изделием использовать влажную х\б ткань.

Не допускается прямое попадание воды на поверхность изделия. Не допускается прямой контакт  поверхности изделия и горячих предметов , а также использования открытого огня и отопительных приборов. Изготовитель : ЗАО «Де-ПО 2000» г.Екатеринбург  ул. Академика Вонсовского 1а                 т.(343) 267-88-14.