Стол компьютерный СК3.

Внимание! При сборке изделия обращайте внимание на лицевую сторону деталей.

Сборка стола.

1. К боковинам №1, №2 (730*432) прикрутите металлические уголки, направляющие (350 мм) саморезами 3,5*16, снизу прибейте пластмассовые опоры.

2. К боковинам №1 и №2 прикрепите на евровинт ребро жесткости №3 (742*350).

3. К боковой стойке №4 (150*432) прибейте пластмассовые опоры, затем прикрутите полку №5 (430*210) и цоколь №6 (210*95) на евровинт.

4. Получившуюся подставку под системный блок прикрепите на евровинт к боковине №2.

5. Прикрепите к стойкам №9, №10 (560*160) полку №11 (742*156), затем к полке №11 и стойкам №9,10 прикрепите планку №12 (742*80) евровинтом.

6. Прикрепите к стойке № 13 (450*153) полки №14 (150*150) на евровинт и соедините стойку №13 с полкой №11, а полки №14 со стойкой №9.

7. Положите получившуюся надставку задней стороной на ровную поверхность и прикрепите к ней столешницу №7 (780*570) на евровинт, затем к задней части надставки, где находятся полки №14, прибейте ДВПО (480*180).

8. Положите столешницу №7 с надставкой сверху на боковины стола №1,2 и снизу, через металлические уголки прикрепите саморезами 3,5*16.

9. К выкатной полке №8 (716*350) прикрутите ответные планки направляющих (350 мм), вставьте полку №8 в стол.

Пользуйтесь услугами профессионального сборщика!!!

Комплектация.

| Детали. Левая боковина (730*432) 1шт. Правая боковина (730*432) 1шт. Ребро жесткости (742*350) 1шт. Боковая стойка (150*430) 1шт. Полка (430*210) 1шт. Цоколь (210*95) 1шт. Столешница (780*570) 1шт. Выкатная полка (716*350) 1шт. Правая стойка (560*160) 1шт. Левая стойка (560*160) 1шт. Верхняя полка (742*156) 1шт. Планка (742*80) 1шт. Средняя стойка (450*150) 1шт. Полки (150*150) 2шт. ДВПО (480*180) 1шт. | Фурнитура. Евровинт 23 шт. Заглушка 20 шт. Пластмассовая опора 6шт. Уголки 4шт. Саморез 3,5*16 24 шт. Гвозди 20шт. Ключ шестигранный 1шт. Направляющие (350мм) 1компл. |
| --- | --- |

Гарантия 24 месяца. Срок службы 8 лет. Для ухода за изделием использовать влажную х/б ткань. Не допускается прямое попадание воды на поверхность изделия. Не допускается прямой контакт с поверхностью изделия горячих предметов, а также использование вблизи с изделием открытого огня и отопительных приборов.

Изготовитель: ЗАО «Де-ПО2000» Россия, г. Екатеринбург, ул. Вонсовского 1а, Тел. 8 (343) 267-88-14.