Прихожая «УСПЕХ-1».

Схема сборки вешалки и низкой тумбы.

- К боковинам №2,3 (425*270) и стойке №4 (339*270) прикрутите уголки саморезами 3,5*16, вставьте полкодержатели в боковину№3 и стойку №4.

- К боковинам №2,3 прибейте пластмассовые опоры.

- Стойку №4 соедините с дном №5 (716*270) евровинтом, затем дно соедините с боковинами №2,3.

- Прикрутите крышку тумбы №1 (753*295) к стойке №4 и боковинам №2,3 саморезами 3,5*16, через металлические уголки.

- К получившемуся каркасу прибейте заднюю стенку ДВП (745*370), соблюдая равенство диагоналей каркаса.

- К фасадам №6 (370*350) прикрепите петли саморезами 3,5*16 и ручки саморезами 4*25, затем фасады №6 прикрепите к боковинам №2,3, установите полку №7 (345*260) на полкодержатели.

- К панелям вешалки №8 (1520*340) прикрутите металлические подвесы и крючки саморезами 3,5*16.

- Панели №8 соедините полкой №9 (750*210), затем прикрутите планку №10 (750*90) к нижней части панелей №8 саморезами 4*25.

Зеркало   и  высокая   тумба.

- К боковинам № 12,13 (700*270) прикрутите металлические уголки саморезами 3,5*16, снизу прибейте пластмассовые опоры, вставьте полкодержатели.

- Прикрутите крышку №11 (377*295) саморезами 3,5*16 через металлические уголки к боковинам №12,13.

- Полку №14 и дно №15 (341*270) соедините с боковинами №12,13 евровинтом.

- К получившемуся каркасу  тумбы прибейте заднюю стенку ДВП (643*370), соблюдая равенство диагоналей каркаса.

- К фасаду №16 (490*370) прикрутите петли саморезами 3,5*16 и ручку саморезами 4*25, затем фасад прикрутите к боковине №13, установите полку №17 (336*260) на полкодержатели.

- К зеркалу №18 прикрутите металлические подвесы саморезами 3,5*16.

| Детали Крышка низкой тумбы (753*295) 1шт. Боковины низкой тумбы (425*270) 2шт. Средняя стойка №4 (339*270) 1шт. Дно низкой тумбы (716*270) 1шт. Фасад низкой тумбы (370*350) 2шт. Полка низкой тумбы (345*260) 1шт. Панель вешалки (1500*340) 2шт. Полка вешалки (750*210) 1шт. Планка вешалки (750*90) 1шт. Крышка высокой тумбы(377*295) 1шт. Боковины высокой тумбы (700*270) 2шт. Дно и верхняя полка №15,16 (341*270) 2шт. Фасад высокой тумбы (490*370) 1шт. Полка высокой тумбы (336*260) 1шт. Зеркало (1100*375) 1шт. ДВП (643*370) 1шт. ДВП (745*370) 1шт. | Фурнитура 1. Уголок-9шт. 2. Евровинт-22шт. 3. Заглушка-14шт. 4. Саморез (3,5*16мм)-84шт. 5. Саморез (4*25мм)-4шт. 6. Полкодержатель -8шт. 7. Опора-8шт. 8. Крючки -4шт. 9. Ручка-3шт. 10. Гвозди-50шт. 11. Подвесы -4 шт. 12. Петля дверная -6шт. 13. Ключ шестигранный – 1 шт. |
| --- | --- |

Пользуйтесь услугами профессионального сборщика!!!

Гарантия 24 месяца. Срок службы 8 лет. Для ухода за изделием использовать влажную х/б ткань. Не допускается прямое попадание воды на поверхность изделия. Не допускается прямой контакт с поверхностью изделия горячих предметов, а также использование вблизи с изделием открытого огня и отопительных приборов.

Изготовитель: ЗАО «Де-ПО2000» Россия, г. Екатеринбург, ул.А. Вонсовского 1а,

Тел. 8 (343) 267-88-14.