СХЕМА  СБОРКИ.

СТОЛ  КОМПЬЮТРНЫЙ  ТИП 2.

- К боковинам №2,3,4 (730*430) прикрутите металлические уголки, саморезами 3,5*16, затем прибейте пластмассовые опоры.

- К боковинам №2,3 прикрутите направляющие (300 мм) саморезами 3,5*16.

- Соедините боковины №2,3  при помощи полки №7 (600*200) и ребра жесткости №9 (600*75) евровинтом.

- Соедините боковины №3,4 полкой №6 (230*430) при помощи евровинта.

- Полученную конструкцию прикрутите к столешнице №1 (1000*500), через металлические уголки саморезами 3,5*16.

- Вставьте полку №5 (230*430) между боковинами №3,4 и закрепите евровинтом.

- К полке №8 (575*300) прикрутите ответные планки направляющих (300 мм), вставьте полку №8 в стол между боковинами №2,3.

Комплектация:

| Детали. Столешница (1000*500) 1шт. Боковина (730*430) 1шт. Боковина (730*430) 1шт. Боковина (730*430) 1шт. Полка (230*430) 1шт. Полка (230*430) 1шт. Полка (600*200) 1шт. Полка (575*300) 1шт. Ребро жесткости (600*75) 1шт. | Фурнитура. Металлический уголок 6шт. Пластмассовая опора 6шт. Евровинт 14шт. Заглушка евровинта 14шт. Саморезы 3,5*16 32шт. Гвозди 20гр. Ключ шестигранный 1шт. Направляющие 300 мм 1компл. |
| --- | --- |

Пользуйтесь услугами профессионального сборщика!!!

Гарантия 24 месяца. Срок службы 8 лет. Для ухода за изделием использовать влажную х\б ткань.

Не допускается прямое попадание воды на поверхность изделия. Не допускается прямой контакт  поверхности изделия и горячих предметов, а также использования открытого огня и отопительных приборов. Изготовитель: ЗАО «Де-ПО 2000» г. Екатеринбург  ул. Академика Вонсовского 1а                 т.(343) 267-88-14.